## Slide 1: 5G - General
Daniela Tomás up202004946@edu.fc.up.pt
Diogo Nunes up202007895@edu.fc.up.pt
João Veloso up202005801@edu.fc.up.pt
Notes: Nesta apresentação, iremos falar do 5G de uma forma geral, incluindo o seu funcionamento, os avanços em relação ao 4G, as possíveis e potenciais aplicações e os seus desafios.

## Slide 2: Introduction
1G (1980s)
Data rate
  2.4kbps
Analog
2G (1990s)
3G (2000s)
Data rate
  384kbps (3G -> UMTS and CDMA2000)
  30mbps (3.5G -> HSPA)
  Higher speed by using 64QAM (3.75G -> HSPA+)
4G (2010s)
5G (2020s)
Data rate
  10gbps
Data rate
  10kbps (2G -> GSM)
  50kbps (2.5G -> GPRS)
  Higher speed by using 8PSK (2.75G -> EDGE)
Digital
LTE
Data rate
  200mbps
Data rate
  3gbps
Notes: A procura de dados está constantemente a aumentar, e o 5G veio para satisfazer essa procura. O 5G traz novas tecnologias que podem fornecer velocidades mais rápidas, menor latência e maior capacidade do que as gerações anteriores.
A tecnologia das redes celulares evoluiu muito desde o 1G:
  1G era uma tecnologia analógica que se limitava a comunicações áudio
  2G introduziu a tecnologia digital e velocidades mais elevadas
  3G trouxe data rates mais rápidos, chamadas áudio de maior qualidade e novas funcionalidades, como o acesso à Internet e às videochamadas
  4G pode fornecer downlink rates de até 3 Gbps
  O 5G faz downloads mais rápido, tem menor latência e proporciona uma melhor experiência para os serviços que dependem dele

## Slide 3: How does 5G Work?
5G uses cell towers connected wirelessly or via wired connections to networks transmitting data via radio waves.
Works by modifying the way data is encoded, considerably increasing the number of radio waves usable for operators.
To achieve the high speeds, 5G incorporates a new band of radio spectrum from 4G, broadcasting between 30 and 300 GHz.
This frequency range is then divided into three subcategories:
Sub-6GHz (Low Band)
Uses existing 3G/4G frequencies for wider coverage but has limited speed gains over 4G.
mmWave
Broadcasts between 30 GHz and 300 GHz, providing high-speed performance but limited coverage without numerous small network cells.
Sub-6GHz (Midband/C-band)
Frequencies between 2.5 GHz and 4.7 GHz offer a balance of range and speed, delivering near-gigabit performance levels.
Notes: O 5G utiliza um novo espetro de rádio para atingir altas velocidades e está dividido em três subcategorias:
Sub-6GHz (banda baixa) - tem um alcance longo, mas oferece velocidades baixas
Sub-6GHz (banda média/banda C) - é uma boa combinação entre alcance e velocidade
mmWave - oferece maiores velocidades, mas tem o alcance mais curto

## Slide 4: Advancements Compared to 4G
5G has better speed, coverage, lower latency, bigger bandwidth than 4G.
Techniques Driving Advancements:
  Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
    Utilizes numerous antennas for simultaneous user connections.
    Enhances capacity and spectral efficiency.
  Beamforming
    Increases the effectiveness of the transmission by directing wireless signals toward specific users.
    Reduces interference and improves transmission effectiveness.
Security Enhancements:
  5G encrypts user identification and position data.
Network Slicing:
  Gives isolation and protection to sensitive data.
Notes: O 5G tem melhor velocidade, cobertura, menor latência e maior largura de banda do que o 4G.
Técnicas que impulsionam os avanços:
  Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
    Utiliza várias antenas para ligações simultâneas de utilizadores.
    Aumenta a capacidade e a eficiência espetral.
  Beamforming
    Aumenta a eficácia da transmissão, direcionando os sinais sem fios para utilizadores específicos.
    Reduz a interferência e melhora a eficácia da transmissão.
Melhorias na segurança:
  O 5G encripta a identificação do utilizador e os dados de posição.
Network Slicing:
  Proporciona isolamento e proteção a dados sensíveis.

## Slide 5: Possible and Potential Applications
Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC)
Massive Machine Type Communications (mMTC)
Faster data rates and increased bandwidth
Enables high-resolution multimedia streaming, fast downloads, and smooth online gaming experiences
Facilitates innovative services like virtual reality (VR) and augmented reality (AR)
Ultra-fast real-time responsiveness and high reliability
Beneficial for applications such as assisted driving, remote medical services, and industrial automation
Focuses on high mobility and moderate data rates
Supports many IoT devices
Enables communication of moderate data amounts over long periods
Impacts sectors like smart cities, healthcare, and manufacturing
Notes: Estes três cenários de utilização representam as principais funcionalidades da tecnologia 5G:
Enhanced Mobile Broadband (eMBB): Oferece data rates mais rápidos, maior largura de banda e um desempenho globalmente melhor. Isto traduz-se numa experiência de utilizador muito mais rica e abre caminho para serviços e aplicativos inovadores que exigem altos data rates, como realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR).
Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC): destinam-se a aplicações que exigem tempos de resposta ultra rápidos e uma elevada fiabilidade, essenciais para áreas como a condução assistida e a medicina remota.
Massive Machine Type Communications (mMTC): centram-se na ligação de um grande número de dispositivos IoT, com impacto em vários setores, como cidades inteligentes e cuidados de saúde.

## Slide 6: Challenges of 5G
Spectrum Availability
  Issue: Finite and saturated frequency spectrum
  Solution: Utilization of higher, currently unsaturated frequencies alongside traditional bands (300 MHz to 3 GHz)
Security
  Concern: Mitigating eavesdropping and ensuring customer security and privacy
  Challenge: Implementing robust security measures across 5G networks
Access Mode
  Deployment Modes: StandAlone (SA) and Not-StandAlone (NSA)
  Considerations:
    Varying capacities, features, and costs
    Operators choose deployment mode based on specific scenarios and needs.
Device-to-Device Communication
  Feature: Direct communication between devices with minimal network involvement
  Challenges:
    Security concerns due to reduced network oversight
    Pricing considerations for operators due to decentralized communication
Notes: Disponibilidade do espetro
Problema: Espectro de frequências finito e saturado
Solução: Utilização de frequências mais altas, atualmente não saturadas, juntamente com as bandas tradicionais (300 MHz a 3 GHz)
Segurança
Preocupação: Mitigar eavesdropping e garantir a segurança e a privacidade do cliente
Desafio: Implementar medidas de segurança robustas nas redes 5G
Modo de acesso
Deployment modes: Autónomo (SA) e não autónomo (NSA)
Considerações:
  Capacidades, características e custos variáveis
  Os operadores escolhem o deployment mode com base em cenários e necessidades específicos.
Comunicação device-to-device
Funcionalidade: Comunicação direta entre dispositivos com um envolvimento mínimo da rede
Desafios:
  Preocupações com a segurança devido à reduzida supervisão da rede
  Considerações de preços para os operadores devido à comunicação descentralizada

## Slide 7: Conclusion
Mobile communications technology has evolved and will continue to do so in the foreseeable future. 5G represents a big evolution in mobile communications technology, enabling more use cases, higher data rates, higher efficiency, and a better perceived quality of service.
In this presentation, we went over some of the improvements of 5G in comparison to previous iterations, how it works, exploring its advancements, some of its new features, and design and implementation challenges.
Notes: A tecnologia das comunicações móveis tem evoluído e continuará a evoluir num futuro próximo. O 5G representa uma grande evolução na tecnologia de comunicações móveis, permitindo mais casos de utilização, data rates mais elevados, maior eficiência e uma melhor qualidade de serviço.
Nesta apresentação, analisámos algumas das melhorias do 5G em comparação com gerações anteriores, como funciona, explorando os seus avanços, algumas das suas novas funcionalidades e desafios de design e implementação.